Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Глава муниципального образования Анчулский сельсовет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16» августа 2011г.                               с. Анчул                                                              №34

О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет на 2012-2016 года

# В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. № 10 п о с т а н о в л я ю:

1. Принять программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет на 2012-2016 года (прилагается).

2.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                      О.И. Тибильдеев

Приложение

к постановлению Главы МО Анчулский сельсовет

от 16 августа 2011 г. № 34

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНЧУЛСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2012 – 2016 ГОДЫ

с. Анчул

2011

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНЧУЛСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НА 2012 – 2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет на 2012-2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Анчулский сельсовет |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Анчулский сельсовет |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: водоснабжение на 10%; снижение потерь коммунальных ресурсов: водоснабжение до 20%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2012-2016 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2012 года по 2013 год; второй этап – с 2014 года по 2015 год; третий этап – с 2015 года по 2016 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 16,7 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 10,7 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -_2 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _8,7 млн. руб. Электроснабжение: 6 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 3_млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 3 млн. руб. |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Анчулский сельсовет.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Анчулский сельсовет, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган МО Анчулский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган МО Анчулский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Анчулский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава МО Анчулский сельсовет осуществляет принятие постановления о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава МО Анчулский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Анчулский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация МО Анчулский сельсовет:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация МО Анчулский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Анчулский сельсовет, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО Анчулский сельсовет, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет разрабатывается на период до 2016 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет:

первый этап – с 2012 года по 2013 год;

второй этап – с 2014 года по 2015 год;

третий этап – с 2015 года по 2016 год.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 2000 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 8727,6 |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в МО Анчулский сельсовет. | 8727,6 |
|  | ИТОГО | 10727,6 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | 3000 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: | 3000 |
|  | ИТОГО | 6000 |
|  | ВСЕГО по МО Анчулский сельсовет | 16727,6 |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 120658 га

Численность населения (2011 г.) - 946 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 12,3 тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов (2011 г.) - нет

Число источников (2011 г.):

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2011 г.):

электрических – 17,5 км

водопроводных – 0,7 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2011 г.):

электрических – 80 %

водопроводных – 100 %

Отпущено энергии (2010 г.):

электрической – 37,3 кВт.ч

воды - 4745 куб. м

2.1. Территория

Муниципальное образование Анчулский сельсовет расположено в пределах Таштыпского района, северная граница муниципального образования проходит по административной границе с Аскизским районом на юго-восток, далее на юг через гору Турчак (1229м) по хребтам выходит на реку Таштып западнее деревни Кызылсуг, далее – на восток по правому берегу реки Таштып до Кызылсукского прижима, проходит на юго – запад хребтами до отметки 970м, далее поворачивает на запад через хребты и идет по правому берегу реки Тамалык до автодороги Матур – Верх-Таштып, затем идет на северо – запад до урочища Тлачик, на запад по хребтам через гору Горелая(1140м) до границы с Кемеровской областью, на северо- запад до границы с Аскизским районом. С востока граничит с Нижнесирским сельсоветом, с юго – востока – с Большесейским сельсоветом, с юга на юго- запад – с Матурским сельсоветом.

Географически муниципальное образование Анчулский сельсовет  находится на: 52 (северной широты) и 89 (восточной долготы), высота над уровнем моря – 560 м.

В состав поселения входят следующие населенные пункты:

- деревня Кызылсуг

- село Анчул

- поселок Верх – Таштып

Административным центром поселения является село Анчул.

Территория поселения входит в состав Таштыпского района Республики Хакасия. Удалённость от районного центра с. Таштып составляет 40 км., от столицы Республики Хакасия г. Абакана – 200 км.

Муниципальное образование Анчулский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 году в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Климат

Климат МО Анчулского сельсовета  является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 193 дня.

Средняя температура января составляет -25 градусов, средняя температура июля 25 градусов.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Анчулский сельсовет в 2010 году составила 950 чел.

Таблица 1

Численность населения МО Анчулский сельсовет в 2008 - 2010 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 988 | 980 | 950 | 0 |

В течение 2008 - 2010 годов численность населения МО Анчулский сельсовет снизилась на 4 %, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественное снижение населения в 2010 году составило 5 чел. (табл. 2). Рождаемость составляет 2% от общей численности населения 2010 года. Динамика рождаемости носит временный характер и компенсирует естественную убыль населения МО  Анчулский сельсовет  в период с 2008 по 2010 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 2%.

Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Темп роста 2008/2010 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 20 | 15 | 15 | 0 |
| 2. | Количество умерших | чел. | 14 | 15 | 16 | 14 |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 6 | 0 | -1 | 0 |

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2009 году составила 2 чел. (0,5% от общей численности населения МО Анчулский сельсовет ).

Таблица 3

Миграционное движение населения МО  Анчулский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Среднее значение за период 2008 - 2010 г.г. | Темп роста 2008/2010, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 55 | 18 | 24 | 32 | 0 |
| 2. | Выбыло | чел. | 38 | 20 | 19 | 26 | 0 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | - | 2 | - | 2 | 0 |

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 440 человек, или 46,5 % от общей численности населения. Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 242 чел. на начало 2011 года (25,6 % от общей численности).

К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 37 чел. (3,9 % от общей численности населения МО Анчулский сельсовет).

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

В начале 2011 года на территории МО Анчулский сельсовет действовало 11 предприятий и организаций. В течение 2008 - 2010 г.г. их количество уменьшилось на 9%.

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории МО Анчулский сельсовет в 2008 - 2010 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 12 | 11 | 11 | 0 |
| Лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Обрабатывающие производства | ед. | - | - | 1 | 0 |
| Оптовая и розничная торговля | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Связь | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Образование | ед. | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |

Значительное изменение количества предприятий в период с 2008 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:

образование – снизилось количество школ.

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО Анчулский сельсовет  по числу работающих в 2010 г. занимает следующая отрасль:

образование – 58,2%.

Таблица 5

Динамика численности работников МО  Анчулский сельсовет  по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2008/2010гг., % | Структура численности в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования | чел. | 94 | 90 | 98 | 4 | 100 |
| Лесное хозяйство | чел. | 10 | 10 | 10 | 0 | 10,2 |
| Обрабатывающие производства | чел. | - | - | 5 | 0 | 5,1 |
| Оптовая и розничная торговля | чел. | 5 | 5 | 5 | 0 | 5,1 |
| Связь | чел. | 3 | 3 | 3 | 0 | 3,1 |
| Образование | чел. | 58 | 54 | 57 | 0 | 58,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 7 | 7 | 7 | 0 | 7,1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 11 | 11 | 11 | 0 | 11,2 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории МО Анчулский сельсовет по видам экономической деятельности за период 2008 - 2010 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

образование;

обрабатывающие производства.

Заработная плата работников по отраслям экономики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО Анчулский сельсовет за период с января по декабрь 2010 года составила 8658 руб.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2008- 2010гг. общая площадь жилищного фонда МО Анчулский сельсовет  не изменилась и в 2010 году составила 12,3 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 0,8 тыс. кв. м (6,5% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 11,5 тыс. кв. м.

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда МО Анчулский сельсовет  в 2008 - 2010 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, 2008/2010гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0 |
|  | частный |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
|  | муниципальный |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 3 | 3 | 3 | 0 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  | 0 |
|  | до 35% | тыс.м2 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | 0 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |

Средняя обеспеченность населения МО Анчулский сельсовет жильем в 2010 году составила 13 кв. м на 1 жителя.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

Администрация Анчулского сельсовета коммунальные услуги практически не предоставляет.

Осуществляет только водоснабжение части населения п. Верх-Таштып  на хозяйственно-питьевые нужды из артезианской скважины с утвержденными запасами воды 5,4 куб.м./ч

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 1шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 25  куб. м - 1 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в осуществляется по 1 водоводу Д = 80 мм  в разводящую сеть самотеком.

На балансе Анчулский сельсовет находится 0,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70%.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 25 куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 6 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям — 12 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях — 7 куб. м/сут.

Остальная часть населения Анчулского сельсовета качают воду из колонок, которые пробурили и установили сами.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Функцию энергосбыта на территории МО Анчулский сельсовет осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение.

Установленная мощность — 860 кВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 17,5 км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение: МО Анчулский сельсовет.

Электроснабжение: нет.

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей в данном случае неактуален, так как жители Анчулского сельсовета услугами жилищно-коммунального комплекса не пользуются, и оплачивать им ничего не надо. Вода, которую используют для хозяйственно-питьевых нужд, получают из подземных скважин. Водопровод, расположенный в п. Верх-Таштып, обеспечивает водой незначительную часть населения. Две водоразборных колонки. Большая часть воды используется бюджетными организациями (школа, ФАП, пожарная часть). Поэтому плата за воду не взымается.  А за электроэнергию платят в «Хакасэнергосбыт», Администрация Анчулского сельсовета к этому не имеет никакого отношения.

2.9. Прогноз развития муниципального образования с учетом

социально-экономических условий

Таблица 9

Перечень объектов нового строительства,

которые могут быть подключены к системам коммунальной

инфраструктуры в период реализации Программы

| № п/п | Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) | Характеристика объекта | Период строительства | Планируемая дата подключения к СКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь здания, кв. м | этажность | кол-во домов, секций |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | 50 | 1 | 1 | 2011 | 2011 |
| 2 | Пожарная часть-64 | 50 | 1 | 1 | 2011 | 2011 |

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Анчулский сельсовет осуществляет только водоснабжение части населения п. Верх-Таштып  на хозяйственно-питьевые нужды из артезианской скважины с утвержденными запасами воды (80 куб. м/сут.). Водозабор введен в эксплуатацию в 1968 г. В настоящее время водозабор состоит из артезианской скважины и резервуара накопителя.

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 1шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 25  куб. м - 1 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в осуществляется по 1 водоводу Д = 80 мм  в разводящую сеть самотеком.

На балансе Анчулского сельсовета находится 0,7 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 70%.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 25 куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 6 куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям - 12 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях — 7 куб. м/сут.

Водоснабжение МО Анчулский сельсовет осуществляет за счет средств местного бюджета.

Остальная часть населения Анчулского сельсовета качают воду из колонок, которые пробурили и установили сами.

В 2010 году Анчулский сельсовет пробурил две скважины в п. Верх-Таштып за 90 тыс. руб. и установил колонки за счет средств местного бюджета, но этого мало для населения. Не каждый житель может позволить себе установить колонку на своем участке. Поэтому Анчулскому сельсовету по мере своих возможностей необходимо решать эту проблему, устанавливая общественные колонки на улицах сел. А возможностей таких нет, так как район не выделяет средств.

Инженерно-технический анализ

Основные технологические показатели

Артезианские скважины - 1шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 25  куб. м - 1 ед.;

Протяженность водопроводных сетей – 0,7 км.

В настоящее время нет сооружений водоснабжения для обеспечения от загрязнений воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 80 куб. м/сут. На нем не происходит процесс очистки подземной воды. Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 100 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (20 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 2 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 70 %.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Исходная вода поднимается из артезианской скважины погружными насосами ЭЦВ и КРЭГ в накопительную емкость (объемом 25 куб. м), далее самотеком на объекты потребления.

Требуемые мероприятия

Строительство насосной станции с резервуаром на существующей водозаборной скважине.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 25 куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО Анчулский сельсовет 0,7 км. Износ сетей составляет 70 %.

Таблица 10

Характеристика водопроводной сети МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | Темп роста, 2009/2010гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 100 | 100 | 0 |

Надежность системы водоснабжения МО Анчулский сельсовет характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 100% .

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Требуемые мероприятия

Строительство водопровода с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2010 г. являются:

население - 40%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 10%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 0,5% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 25 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 25 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 20 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 5 куб. м/сут., что составило 20% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

Таблица 11

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;

амортизация;

ремонт и техническое обслуживание;

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды.

Услуги систем водоснабжения для потребителей МО Анчулский сельсовет не тарифицируются. Все расходы берет на себя МО Анчулский сельсовет.

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 12. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда – 80,3% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды - 2%;

ремонт и техническое обслуживание – 17,7%.

Таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010-2012 гг. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2010 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012г | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды | 68892 | 69732 | 71832 | 1 | 3 | 4 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 1345 | 1400 | 1500 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2,1 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 12215 | 13000 | 15000 | 6 | 15 | 22 | 17,7 | 18,6 | 20,9 |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 55332 | 55332 | 55332 | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 79,4 | 77 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 70%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов.

3. Высокие энергозатраты.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 2 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

реконструкция и модернизация очистных сооружений;

строительство узла обработки промывных вод.

Таблица 13

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Услуги по холодному водоснабжению доступны для потребителей МО Анчулский сельсовет, т.к. эти услуги не тарифицируются.

Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Анчулский сельсовет показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя новое строительство водоразводных сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Анчулский сельсовет в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение водозаборной станции;

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

строительство сетей водоснабжения, с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные.

.

Таблица 14

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО, тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 |  | Верх-Таштып |  | Строительство водопровода | 1477м | 2671 | - | 2671 | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Верх-Таштып |  | Строительство насосной станции | 1 | 4056,6 | - | 4056,6 | - | - | - | - | - |
| Итого: | 6727,6 | - | 6727,6 | - | - | - | - | - |
| Итого по этапам реализации Программы: |  | - | 6727,6 | - | - | - | - | - |

Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения на 2010 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями - 9 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды  – 7,2 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды  – 1,8 тыс. куб. м/год.

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2013 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями. - 25 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды – 23 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды – 2 тыс. куб. м/год.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, регионального, местного бюджета и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 10,7 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. – 6727.6 тыс. руб., в т.ч.:

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 6727,6 тыс. руб.;

в 2013 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2014 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2015 - 2016г.г. - 2 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 1 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 1 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО Анчулский сельсовет. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2013 г. - 0 единиц;

2014г. - 0 единица;

2016 г. – 0,1 единица.

Износ основных фондов

2012 г. - 0%;

2013 г. - 2%;

2016 г. - 3%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2013 г. – 0,5%;

2014 г. - 1%;

2016 г. - 1%.

Уровень потерь

2013 г. – 0,5%;

2014 г. – 0,5%;

2016 г. – 0,5%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

2013 г. - 5 кВт.ч/куб. м;

2014 г. - 5кВт.ч/куб. м;

2016 г. - 5 кВт.ч/куб. м.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение МО Анчулский сельсовет осуществляется от «Хакасэнергосбыт» энергосистемы. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 860 кВ.

Потребители ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»- предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО Анчулский сельсовет.

Опорным центром питания для МО Анчулский сельсовет является подстанция, расположенная в МО Анчулский сельсовет.

В электрических сетях МО по состоянию на 01.01.2010 работал 1 распределительный пункт (РП).

Основные технологические показатели:

Количество ПС - 6 ед.

Количество РП - 1 ед.

Количество ТП, КТП - 6 ед.

Суммарная установленная мощность ПС – 1,02 МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП – 1,02 МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 6 шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 1,02 МВА.

Суммарное потребление МО Анчулский сельсовет в 2010 г.:

- электрической энергии - 633866 кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - 100%.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС – 1,1 МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые – 1,1 МВт;

- промышленные и прочие – 1,1 МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП – 1,1 МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 80%.

Техническое состояние источников электроэнергии ___- удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО Анчулский сельсовет являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО Анчулский сельсовет бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: стройка нового трансформатора, замена проводов, столбов.

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Анчулский сельсовет осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Распределительные сети работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне -  с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Техническое состояние электрических сетей МО Анчулский сельсовет- удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей МО Анчулский сельсовет являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: стройка нового трансформатора, замена проводов, столбов.

Потребители

Потребителями электрической энергии в МО Анчулский сельсовет являются предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями и населениями.

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения МО Анчулский сельсовет структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 860 кВ от магистральных электрических сетей. Распределение, передача электроэнергии потребителям МО Анчулский сельсовет осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение.

Материальный баланс системы (фактический)

В 2010 г. отпуск электроэнергии в систему электроснабжения МО Анчулский сельсовет составил 685255 кВт.ч. Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 633866 кВт.ч. Основными потребителями электрической энергии по итогам 2010 г. является население- 432826 кВт.ч (68% от общего потребления). На организации приходится 201040 кВт.ч (32%).

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить 791610 кВт.ч, в 2012 г. - 805547 кВт.ч .

Таблица 15

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт | Число часов использования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2010 г. |
|  | Получено, всего | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. от ___________ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в т.ч. от других ЭСО | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Технологические потери в сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Базовые потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Население | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | населенные пункты МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | население с эл. плитами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | население с газовыми плитами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Одноставочные, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Двухставочные, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зонные, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Одноставочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Двухставочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Зонные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Прочие одноставочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj св. 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 6 000 - 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 5 000 - 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 4 000 - 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 3 000 - 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj св 7 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 6 000 - 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 5 000 - 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 4 000 - 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 3 000 - 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хознужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | h maxj 6 000 - 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оптовые потребители - перепродавцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие двухставочные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие зонные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч | МВт |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Потери | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Хозяйственные нужды | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1. | Население | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Прочие потребители | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 17

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч | МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Хозяйственные нужды | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Население | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Прочие потребители | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные потребители | ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб  и потребителей электрической энергии МО Анчулский сельсовет.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС  взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Анчулский сельсовет, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС  с диспетчерскими службами, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС  с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 2 единицы;

износ основных фондов 2010 г. - 70%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - 5%;

уровень потерь 2010 г. - 5%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - 10 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

Для анализа используются данные о фактических затратах  за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости используется обычно группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

Таблица 18

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвер- ждено | проект предприятия | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 | 2012/ 2010 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Энергия | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Анчулский сельсовет. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС  не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС.

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 2 инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции – 3 инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 1 инцидент.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - 2 единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО Анчулский сельсовет в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации  на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией.

Орган по сертификации  принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей, соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Анчулский сельсовет тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (0,837 руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (46 кВт.ч/мес.), а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Анчулский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (64,4 руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 50%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Анчулский сельсовет в 2011 году на 1 человека составят 300 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО Анчулский сельсовет на 1 человека в 2011 году составит 200 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования.

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит 1 руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (46 кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО Анчулский сельсовет, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (0,837 руб./кВт.ч. с учетом НДС).

Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2016 года

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 19).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 20).

Таблица 19

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2016 г.г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По этапам реализации Программы | - | - |

Таблица 20

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни ческие меропри ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2016 г.г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| По этапам реализации Программы | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Обоснование финансовой потребности по источникам

У администрации Анчулского сельсовета нет полномочий для проведения мероприятий по реконструкции,  модернизации и новому строительству объектов системы электроснабжения. Этим занимается ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 6 млн. руб., в т.ч.:

в 2012 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2013 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2014 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2015 - 2016 г.г. - 3 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 1,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 1,5 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО Анчулский сельсовет;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2016 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2010 г. - 1 единиц;

2016 г. – 0,2 единиц.

Износ основных фондов

2010 г. - 70%;

2016 г. - 50%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. - 50%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) - 70%.

Уровень потерь

2010 г. - 10%;

2016 г. - 5%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. - 10 чел.;

2016 г. - 10 чел..

5. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 21

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет на период 2011 - 2016 г.г.

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: | 2000 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 8727,6 |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в МО Анчулский сельсовет. | 8727,6 |
|  | ИТОГО | 10727,6 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: | 3000 |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: | 3000 |
|  | ИТОГО | 6000 |
|  | ВСЕГО по МО Анчулский сельсовет | 16727,6 |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 22). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 22

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 1.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Организационно-правовые условия |
| 3.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Анчулский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Анчулский сельсовет без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО Анчулский сельсовет и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Анчулский сельсовет на период до 2016 года представлены в табл. 23.

Таблица 23

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Анчулский сельсовет на период до 2016 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактическое значение 2010 г. | Значение целевого показателя на 2013 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Рациональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 70 | 50 | 20 | 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 100 | 70 | 40 | 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0 | 70 | 50 | 30 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 20 | 10 | 5 | 1 | На 2010 г. уровень потерь воды составляет 20%. В ходе реализации Программы в 2013 г. -10%, а к 2016 г. - 5% |
| 1.1.2. Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 1 | 1 | 1 | 1 | Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | - | - | - | - | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | - | - | - | - | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 70 | 90 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 1.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 70 | 90 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 2. Электроснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 70 | 60 | 50 | 10 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 50 | 30 | 10 | 5 | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 50 | 60 | 70 | 30 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 10 | 7 | 5 | 1 | На 2010 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО 10%. |
| 2.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения | 80 | 80 | 80 | 80 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения | 46 | 46 | 46 | 46 | Определяется по установленным нормативам |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 10 | 10 | 10 | 10 | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | - | - | - | - | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной электроэнергией. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения | 100 | 100 | 100 | 100 | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 3. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг | - | - | - | - | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО Анчулский сельсовет, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО Анчулский сельсовет .

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Анчулский сельсовет. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО Анчулский сельсовет в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Анчулский сельсовет.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО Анчулский сельсовет.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.