Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Анчулского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2016г.                                               с. Анчул                                                    № 59

О принятии программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета на 2017-2022годы

# В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования Анчулский сельсовет от 05.01.2006 г. № 10 п о с т а н о в л я е т:

1. Принять программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета на 2017-2022 года (прилагается).

2.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Анчулского сельсовета                                                                О.И. Тибильдеев

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АНЧУЛСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2017 – 2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета на 2017-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Анчулского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрация Анчулского сельсовета |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: водоснабжение на _10___% (__1,2__ кВт.ч/куб. м – 2022_г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: водоснабжение до _93__%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2017-2022 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2017 года по 2018 год; второй этап – с 2019 года по 2020 год; третий этап – с 2021 года по 2022 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет ____ млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: _______ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения -______ млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _3,5_____ млн. руб. Электроснабжение: ______ млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - ______млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - _____ млн. руб. |

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА АНЧУЛСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета .

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Анчулского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Анчулского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган  Анчулский сельсовет осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган  Анчулский сельсовет имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Анчулского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Анчулского сельсовета , возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Анчулского сельсовета осуществляет принятие постановления о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации Анчулского сельсовета  или сторонней организации.

Глава Анчулского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Анчулского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Анчулского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Анчулского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Анчулского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Анчулского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Анчулского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета разрабатывается на период до 2022 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета:

первый этап – с 2017 года по 2018 год;

второй этап – с 2019 года по 2020 год;

третий этап – с 2021 года по 2022 год.

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: | 3500 |
| 1 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства |  |
|  | ИТОГО | 3500 |
| Электроснабжение |
|  | Реконструкция системы электроснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция действующих ПС 35/10, 35/6 кВ (замена масляных выключателей) |  |
| 2 | Полная замена РП_____, ТП ________ |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ _________ кВ |  |
| 6 | Замена в ТП _________ силовых трансформаторов |  |
| 7 | Реконструкция ТП__________ кВ |  |
| 8 | Проектирование, приобретение и монтаж резервных источников питания |  |
|  | Новое строительство объектов системы электроснабжения: |  |
| 1 | Строительство ТП на 100 кВт |  |
| 2 | Строительство _________, прокладка _________________ |  |
|  | ИТОГО |  |
|  | ВСЕГО по МО ___________ |  |

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНЧУЛСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 120658 га

Численность населения (2015 г.) - 910 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) – 12,3 тыс. кв. м

Введено в действие жилых домов (2015 г.) - нет

Число источников (2015 г.):

электроснабжения (центров питания) - 1

водоснабжения - 1

Протяженность сетей (2016 г.):

электрических – 17,5 км

водопроводных – 1,5 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2016 г.):

электрических – 80 %

водопроводных – 55 %

Отпущено энергии (2016 г.):

электрической – 37,3 кВт.ч

воды - 4745 куб. м

2.1. Территория

Анчулский сельсовет расположен в пределах Таштыпского района, северная граница  проходит по административной границе с Аскизским районом на юго-восток, далее на юг через гору Турчак(1229м) по хребтам выходит на реку Таштып западнее деревни Кызылсуг, далее – на восток по правому берегу реки Таштып до Кызылсукского прижима, проходит на юго – запад хребтами до отметки 970м, далее поворачивает на запад через хребты и идет по правому берегу реки Тамалык до автодороги Матур – Верх-Таштып, затем идет на северо – запад до урочища Тлачик, на запад по хребтам через гору Горелая(1140м) до границы с Кемеровской областью, на северо- запад до границы с Аскизским районом. С востока граничит с Нижнесирским сельсоветом, с юго – востока – с Большесейским сельсоветом, с юга на юго- запад – с Матурским сельсоветом.

Географически  Анчулский сельсовет  находится на: 52 (северной широты) и 89 (восточной долготы), высота над уровнем моря – 560 м.

2.2. Климат

Климат  Анчулского сельсовета  является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 193 дня.

Средняя температура января составляет -25 градусов, средняя температура июля 25 градусов.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения Анчулского сельсовета в 2016 году составила 910чел.

Таблица 1

Численность населения  Анчулского сельсовета в 2014 - 2016 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 935 | 922 | 910 | - |

В течение 2014 - 2016 годов численность населения  Анчулского сельсовета снизилась на 4 %, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественное снижение населения в 2016 году составило 5 чел. (табл. 2). Рождаемость составляет 2% от общей численности населения 2016 года. Динамика рождаемости носит временный характер и компенсирует естественную убыль населения Анчулского сельсовета  в период с 2014 по 2016 г.г. Темп роста рождаемости в данный период 2%.

Таблица 2

Естественное движение населения муниципального образования

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Темп роста 2014/2016 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество родившихся | чел. | 12 | 10 | 11 | - |
| 2. | Количество умерших | чел. | 18 | 17 | 16 | - |
| 3. | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -6 | -7 | -5 | - |

В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения Анчулского сельсовета. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2016 году составила 12 чел. (0,5% от общей численности населения Анчулского сельсовета ).

Таблица 3

Миграционное движение населения МО  Анчулский сельсовет

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Среднее значение за период 2014 - 2016 г.г. | Темп роста 2014/2016, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 55 | 18 | 24 | 32 | - |
| 2. | Выбыло | чел. | 38 | 20 | 19 | 26 | - |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | - | 2 | - | 2 | - |

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2016 году составила 440 человек, или 46,5 % от общей численности населения. Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 242 чел. на начало 2016 года (25,6 % от общей численности).

К концу декабря 2015 года количество зарегистрированных безработных составило 37 чел. (3,9 % от общей численности населения Анчулского сельсовета).

2.4. Характеристика экономики  Анчулского сельсовета

В начале 2016 года на территории Анчулского сельсовета действовало 11 предприятий и организаций. В течение 2014 - 2016 г.г. их количество не уменьшилось

Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих

на территории Анчулского сельсовета в 2014 - 2016 г.г.

| Показатели | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество предприятий и организаций | ед. | 11 | 11 | 11 | - |
| Лесное хозяйство | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Обрабатывающие производства | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Оптовая и розничная торговля | ед. | 3 | 3 | 3 | - |
| Связь | ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| Образование | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | ед. | 2 | 2 | 2 | - |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | - |

Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики Анчулского сельсовета по числу работающих в 2016 г. занимает следующая отрасль:

образование – 58,2%.

Таблица 7

Динамика численности работников Анчулского сельсовета по отраслям экономики

| Показатель | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | Темп роста 2008/2010гг., % | Структура численности в 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих на предприятиях и в организациях Анчулского сельсовета | чел. | 94 | 90 | 98 | 4 | 100 |
| Лесное хозяйство | чел. | 10 | 10 | 10 | - | 10,2 |
| Обрабатывающие производства | чел. | - | - | 5 | - | 5,1 |
| Оптовая и розничная торговля | чел. | 5 | 5 | 5 | - | 5,1 |
| Связь | чел. | 3 | 3 | 3 | - | 3,1 |
| Образование | чел. | 58 | 54 | 57 | - | 58,2 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел. | 7 | 7 | 7 | - | 7,1 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел. | 11 | 11 | 11 | - | 11,2 |

В связи с изменениями в структуре предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Анчулского сельсовета по видам экономической деятельности за период 2014 - 2016 годов произошло изменение численности работающих в следующих отраслях:

образование;

обрабатывающие производства.

Заработная плата работников по отраслям экономики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Анчулскому сельсовету за период с января по декабрь 2016 года составила 8658 руб.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2014- 2016гг. общая площадь жилищного фонда Анчулского сельсовета   не изменилась и в 2016 году составила 12,3 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 0,8 тыс. кв. м (6,5% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 11,5 тыс. кв. м.

Таблица 10

Характеристика жилищного фонда МО Анчулский сельсовет  в 2008 - 2010 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 20_/20_гг% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | - |
|  | частный |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
|  | муниципальный |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | - |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 3 | 3 | 3 | - |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 0,14 | 0,140 | 0,140 | - |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | - |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - |

Средняя обеспеченность населения Анчулского сельсовета жильем в 2016 году составила 13 кв. м на 1 жителя.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Анчулским сельсоветом и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

электроснабжение.

Водоснабжение Анчулского сельсовета  на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из артезианской скважины с утвержденными запасами воды 5,4 куб.м./ч

Основные технологические показатели:

Артезианские скважины - 1шт.

Резервуары чистой воды: -1шт

резервуар - накопитель - W = 24  куб. м - 1 ед.;

Транспортировка воды

Подача воды в  Анчулский сельсовет осуществляется по 1 водоводу Д = 100 мм  в разводящую сеть  самотеком.

На балансе Анчулский сельсовет находится 1,5 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 85%.

Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 25 куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 13 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям — 12 куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях — 5 куб. м/сут.

Электроснабжение

Передачу и распределение электрической энергии осуществляет ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Функцию энергосбыта на территории Анчулского сельсовета осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение.

Установленная мощность — 860 кВт/ч.

Сети электроснабжения

Протяженность электрических сетей составляет 17,5 км.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение:  Анчулского сельсовета

Электроснабжение: нет.

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения Анчулского сельсовета  на 2016 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2016 г. - 6382 руб.;

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ – 64,4 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда Анчулского сельсовета  – 64,4 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда Анчулского сельсовета .

Граждане Анчулского сельсовета не платят за ЖКУ.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где:

Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2016 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

22% - установленный региональный стандарт на 2016 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.

При сложившемся на территории Анчулского сельсовета среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2016 год составит 78 руб./кв. м в месяц.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 64,4руб.

Основание: постановление «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Хакасия на 2009-2011 годы» от 25 марта 2009 г. № 82.

Таблица 14

Расчет предельной величины платежей населения Анчулского сельсовета на 2016 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | - |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | - |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц | руб. | 6382 | - |
| 4 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц | руб./ кв. м | 78 | - |

2.8. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей

Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 20__ - 20___ годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 20___ - 20____ годы.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 20__ - 20__ годы

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 20___ - 20__ годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 20__ - 20___ г.г.

При сложившемся на территории Анчулского сельсовета ___ среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 20___ год составит ____ руб./кв. м в месяц и на 20__ год составит ___ руб./кв. м в месяц.

Таблица 16

Расчет предельной величины платежей населения МО ___ на 2010 - 2011 годы

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг | % | 22 | Постановление __________ |
| 2 | Социальная норма площади | кв. м | 18 | Постановление _____________ |
| 3 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2015 год | руб. |  | Данные на 2015 г. |
| 4 | Среднедушевые доходы населения в месяц на 2016 год | руб. |  | Прогнозные данные на 2016 г. |
| 5 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г. | руб./ кв. м |  | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |
| 6 | Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. | руб./ кв. м |  | Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 |

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2010 год в размере ____ руб., на 2011 год - в размере _____ руб.

Основание: постановление _________________

Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения Анчулского сельсовета ____ на 2010 - 2011 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2009 год на ___%, а в 2010 году на ___% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение Анчулского сельсовета осуществляется за счет средств Анчулского сельсовета.

Водозабор введен в эксплуатацию в 2014 г. В настоящее время водозабор состоит из артезианской скважины с утвержденными запасами воды (80 куб. м/сут.) и резервуара накопителя объемом 24 куб. м.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 24куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 13 куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям - 12 куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - 5 куб. м/сут.

Подача воды в Анчулского сельсовета  осуществляется по 1 водоводу Д = 100 мм  в разводящую сеть МО самотеком.

На балансе находится 1,5 км водопроводных сетей. Износ водопроводных сетей составляет 85%.

Инженерно-технический анализ

В Анчулском сельсовете существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия  и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Артезианские скважины - 1шт.

Резервуары чистой воды:

резервуар - накопитель - W = 24  куб. м - 1 ед.;

Протяженность водопроводных сетей – 1,5 км.

В настоящее время нет сооружений водоснабжения для обеспечения от загрязнений воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проектная мощность подземного (наземного) водозабора составляет 80 куб. м/сут. На нем не происходит процесс очистки подземной воды. Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 50 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (20 %) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 2 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 85 %.

2. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Исходная вода поднимается из артезианской скважины погружными насосами ЭЦВ и КРЭГ в накопительную емкость (объемом 24 куб. м), далее самотеком на объекты потребления.

Требуемые мероприятия

Полная замена основного водопровода с заменой труб на пластиковые       диаметром100 мм, 0,74км

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 25 куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в Анчулском сельсовете 1,5 км. Износ сетей составляет 85 %.

Таблица 33

Характеристика водопроводной сети МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. | Темп роста, 20_/20_гг, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 1,5 | 1,5 | - |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,74 | 0,74 | - |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 50 | 50 | - |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 0,7 | 0,7 | - |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 0,74 | 0,74 | - |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 50 | 50 | - |

Надежность системы водоснабжения Анчулского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 100% .

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Требуемые мероприятия

Строительство водопровода с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение  автоматизированной системы управления технологическими процессами  водозаборных сооружений.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2016 г. являются:

население - 80%;

бюджетные организации, соцкультбыт -20%.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 0,5% от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2016г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 24 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 24 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 20 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2016 г. Q = 15 куб. м/сут., что составило 60% к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

Таблица 35

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2016 год, сметы расходов на 2016 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2017 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302:

Расходы на подъем воды:

электроэнергия;-1345 руб.

ремонт и техническое обслуживание;-12215 руб

затраты на оплату труда;-55 332 руб.

отчисления на социальные нужды.-нет

Услуги систем водоснабжения для потребителей Анчулского сельсовета не тарифицируются. Все расходы берет на себя  Анчулский сельсовет.

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2014 - 2016 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда - 26% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды - ____%;

цеховые расходы - ____%;

ремонт и техническое обслуживание - ____%;

общехозяйственные расходы - _____%.

Таблица 36

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2010-2012 гг. тыс. руб.

| N п/п | Наименование статей | Факт по данным организации за 2016 год | План на период регулирования | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г | 2011г | 2011/ 2010 г.г. | 2012/ 2011 г.г. | 2012/ 2010 г.г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. | Расходы на подъем воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия на технологические нужды | 1345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | __ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на ремонт и техническое обслуживание | 12215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Фонд оплаты труда | 55332 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 80%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов.

3. Высокие энергозатраты.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах - 2 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - _______ ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Анчулского сельсовета сформированы мероприятия производственной программы:

новое строительство сетей водоснабжения;

Таблица 37

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Услуги по холодному водоснабжению доступны для потребителей  Анчулского сельсовета, т.к. эти услуги не тарифицируются.

Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Анчулского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя новое строительство водоразводных сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Анчулского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение водозаборной станции;

строительство сетей водоснабжения, с применением неметаллических трубопроводов;

сокращение удельного энергопотребления на подъем  воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные.

.

Таблица 39

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Код Программы | Населенный пункт, улица, округ, район | N дома | Технические мероприятия | Кол- во, п/км, ед., шт. | ВСЕГО,тыс. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | Верх-Таштып |  | Строительство водопровода | 1477м | 2671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Верх-Таштып |  | Строительство насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по этапам реализации Программы: |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы водоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 20____ год являются:

объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема 20 _____г. - _____ тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 20_____г. - _______ тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 20_____ г. - _______ тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 20____ г. - _________ тыс. куб. м/год.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств _______________________ и составят за период реализации Программы в части водоснабжения _______ млн. руб., в т.ч.:

в 20___ г. - ________ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ________ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - ___________ млн. руб.;

в 20_____ г. - _______ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - _________ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - _________ млн. руб.;

в 20_____ г. - __________ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ________ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - __________ млн. руб.;

в 20___ - 20_____г.г. - ________ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - ___________ млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - ____________ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Анчулского сельсовета  При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

20___ г. - ______ единицы;

20___г. - ______ единицы;

20___ г. - ______ единицы.

Износ основных фондов

20___ г. - _____%;

20___ г. - _____%;

20___ г. - _____%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

20___ г. - ______%;

20___ г. - ______%;

20___ г. - ______%.

Уровень потерь

20___ г. - ______%;

20___ г. - ______%;

20 __ г. - _______%.

Ресурсная эффективность - удельный расход электроэнергии

20 ___ г. - _____ кВт.ч/куб. м;

20 ___ г. - _____ кВт.ч/куб. м;

20 ___ г. - _____ кВт.ч/куб. м.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Проблемы

Основной проблемой Анчулского сельсовета является отсутствие полигона для складирования и захоронения ТБО.  Отсутствие контейнеров для сборки ТБО

Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО могут являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

В связи с тем, что увеличение мощности существующего полигона не планируется, а объем вывоза твердых бытовых отходов от населения и предприятий МО ______ стабильно растет, необходимо реализовать ряд мероприятий, позволяющих увеличить пропускную способность полигона без увеличения его мощности:

Использование моноблочных компакторов

Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз в зависимости от типа отходов.

Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)

Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.

Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов захоранивать на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов площадью 6 га.

Перечень мероприятий до 2025 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов;

строительство полигона обезвреживания промышленных отходов;

приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО:

измельчители различных видов отходов (древесных, полимерных и т.д.);

компакторы;

приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО ________ в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению оборудования полигона (табл. 51).

Таблица 51

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО МО ______ на период 2010 - 2025 г.г.

| N п/п | Населенный пункт, улица, округ, район | Технические мероприятия | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | ….. | 2015 | 2016 | 2017- 2025 |  |
| 1 | Полигон ТБО МО ____ | Проведение агитационной кампании среди населения |  |  |  |  |  |  |  | Организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья |
| 2 |  | Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Приобретение оборудования и строительство объекта сортировки и временного хранения вторичного сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Рекультивация заполненных карт полигона ТБО |  |  |  |  |  |  |  | Восстановление земель |
| 5 |  | Разработка проекта полигона обеззараживания промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  | Строительство полигона промышленных отходов |
| 6 |  | Строительство полигона обеззараживания промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Приобретение измельчителя древесных отходов, сортировочного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО без увеличения мощности полигона, обеспечение безопасной экологической обстановки |
| 8 |  | Приобретение компакторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО ________.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет ________________ и составят за период реализации Программы в части утилизации ТБО ______ млн. руб., в т.ч.:

в 2010 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - _____ млн. руб.;

в 2011 г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - _____ млн. руб.;

в 2012 г. - ______ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - ____ млн. руб.;

в 2013 - 2025 г.г. - _____ млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации ТБО - ______ млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

приобретение измельчителя отходов;

приобретение компакторов.

При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО _______ направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы на 20__ - 20_ г.г. составит ______ млн. руб. за счет снижения затрат на изоляцию ТБО.

Социальный эффект

Приобретение измельчителя отходов, компакторов и сортировочного оборудования обеспечит увеличение емкости полигона (благодаря тому, что на полигон будут поступать отходы более мелкой фракции, увеличится коэффициент уплотнения отходов) без увеличения его площади. Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

улучшении экологической обстановки в МО;

обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Анализ существующей организации систем

электроснабжения, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Электроснабжение Анчулского сельсовета осуществляется от  энергосистемы. ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 860 кВ.

Потребители ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»- предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта  Анчулского сельсовета

Опорным центром питания для Анчулского сельсовета является подстанция, расположенная в п.Верх-Таштып.

В электрических сетях Анчулского сельсовета по состоянию на 01.01.2016 работало _____ распределительных пунктов (РП), в том числе: __________.

Основные технологические показатели:

Количество ПС - _1___ ед.

Количество РП - ____ ед.

Количество ТП, КТП - __5___ ед.

Суммарная установленная мощность ПС - _____ МВА.

Суммарная установленная мощность ТП, РП - ______ МВА.

Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - ___5__ шт.

Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - ____ МВА.

Суммарное потребление МО Анчулский сельсовет в 2016 г.:

- электрической мощности - ______МВт;

- электрической энергии - _______ млн. кВт.ч.

Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации > 15 лет - __%.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6 ч 10 кВ ПС - __ МВт.

Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе:

- коммунально-бытовые - _____ МВт;

- промышленные и прочие - _____ МВт.

Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП - ______ МВт.

Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - ______%.

Техническое состояние источников электроэнергии ___- удовлетворительное

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО ______ являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО_____ бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:___________

Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

Распределение, передача электроэнергии потребителям Анчулского сельсовета осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Распределительные сети промзоны работают на напряжении 6 и 10 кВ, распределительные сети жилой застройки - только на напряжении 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне - _______ с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке в основном петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.

Опоры __________.

Кабельные сети __________________.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - _17,6___ км.

Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - __0,5___ км.

_____ км (____%) воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

_____ км (_____%) кабельных линий введены в эксплуатацию в период с 1983 по 1993 годы.

Техническое состояние электрических сетей Анчулского сельсовета удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей Анчулского сельсовета являются сгнившие опоры .

Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:замена электроопор .

Потребители

Потребителями электрической энергии в Анчулском сельсовете  являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта . Электроснабжение осуществляется на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями и населениями.

Структура производства, передачи

и потребления электроэнергии

Система электроснабжения Анчулского сельсовета структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 860 кВ от магистральных электрических сетей. Опорным центром питания для Анчулского сельсовета является системная _____ кВ "____", обслуживаемая ________. Распределение, передача электроэнергии потребителям  Анчулского сельсовета осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 35, 10, 6, 0,4 кВ, обслуживаемым _________________.

Функции энергосбыта на территории  осуществляет ОАО «Хакасэнергосбыт» Саяногорское межрайонное отделение.

Материальный баланс системы (фактический)

В 2016 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО _______ составил ________ млн. кВт.ч (_______ тыс. кВт). Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил _____ млн. кВт.ч (_____ тыс. кВт). Технологические потери электроэнергии в 2016 г. равны _____ млн. кВт.ч, потери мощности - _____ тыс. кВт.

Основными потребителями электрической энергии по итогам 2016 г. являются предприятия промышленности и сферы обслуживания (прочие потребители) - ______ млн. кВт.ч (_____% от общего потребления). На население МО и бюджетные организации приходится _____ млн. кВт.ч (____%) и ______ млн. кВт.ч (______%) электрической энергии соответственно.

В 2011 г. полезный отпуск электроэнергии конечным потребителям должен составить ___ млн. кВт.ч, в 2012 г. - _____ млн. кВт.ч .

Таблица 52

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г.

Баланс электроэнергии (мощности)

| N п/п | Группа потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч | Заявленная (расчетная) мощность, тыс. кВт | Число часов исполь- зования, ч | Коэффициент заполнения графика | Доля потребления на разных диапазонах напряжений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |  |  | всего | ВН | СН-1(35 кВ) | СН-2(20 - 1 кВ) | НН |
| Базовый период 2010 г. |
|  | Получено, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. от других ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовые потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в т.ч. населенные пункты сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | населенные пункты МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | население с эл. плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | население с газовыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | эл. энергия на тех. цели домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухставочные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонные, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj от 6 000 до 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные с/х потребители и организации потребкооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Прочие одноставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св. 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пром. Потр. до 750 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj св 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 5 000 - 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 4 000 - 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 3 000 - 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хознужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h maxj 6 000 - 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптовые потребители - перепродавцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие двухставочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие зонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 53

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2010 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Млн. кВт.ч | МВт |
|  |  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 54

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей, 2011 г. Баланс электроэнергии

| N п/п |  | Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э | Млн. кВт.ч | МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН |
| 1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отпущено из сети, всего в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В сети прочих сетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конечным потребителям, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Поступило в сеть, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организационный анализ

Анализ системы взаимодействия по вопросам

оперативно-диспетчерского управления и оперативной

ликвидации внештатных ситуаций

Оперативно-диспетчерская служба _________ осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб __________ и потребителей электрической энергии МО Анчулский сельсовет.

Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ОДС _______ взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО Анчулский сельсовет, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.

Взаимодействие ОДС _______ с диспетчерскими службами _________, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия ОДС ________ с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.

Основные показатели работы системы электроснабжения

Работа системы электроснабжения Анчулского сельсовета по итогам 2016 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - ____ единицы;

износ основных фондов 2010 г. - _____%;

доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) 2010 г. - ___%;

уровень потерь 2010 г. - _____%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2010 г. - __ чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ________ за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на услуги в сфере электроснабжения на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции на основании постановления Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», включающая следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2011 году тариф на электроснабжение для населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками, составил _____ руб./кВт.ч. Темп роста 2010/2011 г.г. составил _____%.

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) себестоимость продукции увеличится на ____%. Основными статьями увеличения затрат являются:

затраты на оплату труда - рост по отношению к 2010 году составит ____%;

отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит ____%;

вспомогательные материалы - рост по отношению к 2010 году составит ___%;

амортизация основных фондов - рост по отношению к 2010 году составит ____%.

Таблица 55

Анализ сметы затрат на услуги электроснабжения за 2010 - 2012 г.г.

| N п/п | Наименование статей затрат | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Рост, % | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утвер- ждено | проект предприятия | 2011/ 2010 | 2012/ 2011 | 2012/ 2010 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Энергия | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на оплату труда | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Амортизация основных фондов | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие затраты, всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Целевые средства на НИОКР | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в т.ч.: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | прочие другие затраты | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | сертификация электрической энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Итого затрат | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Всего себестоимость товарной продукции | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период с 2010 по 2012 г.г. себестоимость услуг электроснабжения увеличится на _____%.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Надежность

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Анчулский сельсовет. Но двухцепное исполнение ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ увеличивает вероятность полного погашения одного из центров питания. Это приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования ПС;

б) трансформаторы на ПС "____" не смогут покрыть всю нагрузку при погашении ПС "____".

Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:

повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 2 инцидента;

выход из строя кабеля из-за старения его изоляции – 3 инцидента;

выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 1 инцидент.

По итогам 2010 года количество аварий и повреждений составило - 2 единицы аварий на 1 км сетей в год.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО Анчулский сельсовет в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.

Качество

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ______ на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № _____ от _____ г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией __________.

Орган по сертификации _______ принял следующее решение:

1. Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей _____________, соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, пп. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6).

2. Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.

3. Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии № ___ от _____ г. по _______ г.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

При установленном на территории МО Анчулский сельсовет тарифе на электрическую энергию для населения с 01.01.2011 (____ руб./кВт.ч с учетом НДС), нормативе потребления электроэнергии населением на 1 человека в месяц (____ кВт.ч/мес.), а также установленном с _____ г. региональном стандарте стоимости ЖКУ МО Анчулский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (_____ руб./мес.) доля платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ составляет _____%.

Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО Анчулский сельсовет в 2011 году на 1 человека составят ______ руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (____ руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).

Максимально допустимый размер платы за услуги электроснабжения для потребителей МО ______ на 1 человека в 2011 году составит _____ руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг электроснабжения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и доли платы за услуги электроснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (____%).

Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит ____ руб./кВт.ч (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги электроснабжения для населения на предстоящий период регулирования (_____ руб./мес.) и норматива потребления услуг электроснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (______ кВт.ч/мес.).

Услуги по электроснабжению доступны для потребителей МО ______, т.к. тариф на услуги электроснабжения на 2011 год (_____ руб./кВт.ч. с учетом НДС).

Программа развития электроснабжения

Основные направления модернизации системы

электроснабжения

Анализ существующей системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Перечень мероприятий до 2025 года

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 56).

Для проведения модернизации системы электроснабжения МО Анчулский сельсовет необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 57).

Таблица 56

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по реконструкции и модернизации системы электроснабжения

МО _______

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | …. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ….. | 2024 | 2025 |  |
|  | П. Верх-Таштып |  | Для уличного освещения протянуть третий провод по опорам | 9,468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анчул |  | Для уличного освещения протянуть третий провод по опорам | 5,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кызылсуг |  | Для уличного освещения протянуть третий провод по опорам | 2,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анчул |  | Поставить трансформатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапам реализации Программы |  |  |  |  |

Таблица 57

Необходимые технологические и организационные мероприятия

по новому строительству в системе электроснабжения МО Анчулский сельсовет

| N п/п | Населен-ный пункт, улица, округ, район | N дома | Техни- ческие меропри- ятия | Кол- во, п/км, едом, шт. | ВСЕГО, млн. руб. | Реализация Программы по годам | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | …. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ….. | 2024 | 2025 |  |
| Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2025 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапам реализации Программы |  |  |  |  |

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного, регионального, федерального бюджета и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 6 млн. руб., в т.ч.:

в 2011 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2012 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2013 г. - 1 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 0,5 млн. руб.;

в 2014 - 2016 г.г. - 3 млн. руб., в т.ч.:

мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 1,5 млн. руб.;

мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения – 1,5 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.

,

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:

повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО Анчулский сельсовет;

сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.

Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2016 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц на 1 км сетей в год:

2010 г. - 1 единиц;

2016 г. - 1 единиц.

Износ основных фондов

2010 г. - 70%;

2016 г. - 50%;

2025 г. - 10%.

Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности)

2010 г. - 50%;

2016 г. (средние показатели за 7 лет) - 70%;

2025 г. - 100%.

Уровень потерь

2010 г. - 10%;

2016 г. - 5%;

2025 г. - 1%.

Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей

2010 г. - 10 чел.;

2016 г. - 10 чел.;

2025 г. - 10 чел.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 68

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 1.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельные нормативы потребления |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Охват услугами |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО _____ | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО ______, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО Анчулский сельсовет и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Анчулского сельсовета без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в Анчулском сельсовете и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг:

договоров на предоставление коммунальных услуг;

договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;

договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

концессионных соглашений.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анчулского сельсовета на период до 2025 года представлены в табл. 69.

Таблица 69

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Анчулский сельсовет на период до 2025 года

| Наименование целевого индикатора | Область применения | Фактичес- кое значение 2009 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Значение целевого показателя на 2025 г. | Рацио- нальное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 1.1. Технические (надежностные) показатели |
| 1.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 2 | 0,2 | 0,1 |  | Количество аварий и пов-реждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ, определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение | Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях | 85 |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Протяженность етей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 50 | _ |  |  | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | _ |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 20 | 1 | 1 |  | На 2009 г. уровень потерь воды составляет ____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ___% |
| 1.1.3. Ресурсная эффективность |
| Удельный расход электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 2,5 | 2,5 |  |  | Конкретное значение параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 1.2. Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей (чел./1 000 жителей): водоснабжение | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда | 1 | 1 |  |  | Конкретные значения контролируемого парамет-ра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощ-ности систем водоснабже-ния и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: водоснабжение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | _ | _ |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фон-дов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | _ | _ |  |  | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения.Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 12 | 19 | 20 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 1.2.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжения | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 12 | 19 | 20 |  | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 2. Электроснабжение |
| 2.1. Технические (надежностные) показатели |
| 2.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,____%. В ходе реализации Программы в 2016 г. -__%, а к 2025 г. - ____% |
| Износ коммунальных сетей, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, инансовых и производственно - технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь электрической энергии, % | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО _____%, до 2025 года изменения не предусмотрены |
| 2.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, ользующихся приборами учета, % | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Значение определяется от общей численности населения МО |
| 2.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения |
| Удельные нормативы потребления, кВт.ч/мес. | Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |  |  |  |  | Определяется по установленным нормативам |
| 2.2. Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1. Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей, чел./ 1000 жителей | Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |  |  |  | Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечняработ |
| Фондообеспеченность систем Удельная беспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |  |  |  |  | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной электроэнергией. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| 2.2.2. Доступность для потребителей |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения | Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |  |  |  |  | Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| 3. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1. Технические (надежностные) показатели |
| Соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБ, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно - эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| Количество несанкционированных свалок | Используется для оценки качества оказываемых услуг |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным администрации МО |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах | Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |  |  |  |  | Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 4. Организационно-правовые характеристики (для всех основных видов деятельности ЖКХ) |
| Наличие договоров: - на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промыш-ленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах) - на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг - использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, % - концессионных соглашений и контракта на управление, % | Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |  |  |  |  | При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |

Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления Анчулского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Анчулского сельсовета .

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Анчулского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Анчулского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации  Анчулского сельсовета

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Анчулского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления  и утвержденного главой администрации Анчулского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.